ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

об организации контроля лома и отходов черных и цветных металлов

на взрывобезопасность.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «____________________»

___________/_____________/

«_____» _______________ 20__г.

ИНСТРУКЦИЯ

об организации контроля лома и отходов черных и цветных металлов

на взрывобезопасность.

1. Область применения.

1.1. Требования настоящей инструкции устанавливают требования к организации контроля лома и отходов черных и цветных металлов на взрывобезопасность, поставляемого железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

1.2. Требования настоящей инструкции распространяются на все производственные подразделения (далее - ПП) ООО «_________________________» (далее – Общество), участвующие в приемке, учете, переработке и отгрузке металлолома и является обязательным для исполнения всеми участниками процесса.

2. Нормативные документы.

При разработке настоящего положения использовались следующие нормативные документы:

2.1. ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия.

2.2. ГОСТ 1639-93 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия.

2.3.ТОИР-001-96 Типовая инструкция по контролю взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов на предприятиях металлургической промышленности.

2.4. СТП СУПБиОТ 49011-СВ-05-01-2008 Обучение в области безопасности производства.

3. Определения, обозначения и сокращения.

В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Лом черных и цветных металлов (металлолом) – металлические изделия или металлические части изделий, зданий и сооружений, вышедшие из применения, отходы производства и потребления, образовавшиеся из пришедших в негодность или утративших потребительские свойства изделий промышленного и бытового назначения, их частей, оборудования, механизмов, конструкций, транспортных средств, военной техники и других источников.

Переработка металлолома – хозяйственная деятельность по подготовке металлолома для использования в качестве сырья в металлургическом производстве (сортировка, резка, измельчение, прессование, брикетирование и др.), в результате которой изменяется их исходный вид и состояние.

Заготовка металлолома – сбор и скупка специализированной заготовительной организацией металлического лома и металлических отходов, образующихся во всех отраслях народного хозяйства и у населения.

Пиротехнический контроль - контроль лома и отходов с целью обнаружения и удаления из них взрывоопасных предметов и легко воспламеняющихся веществ.

В настоящем положении используются следующие сокращения:

ВМ - взрывчатые материалы;

ВОП - взрывоопасный предмет;

ОМОН - отряд милиции особого назначения Управления внутренних дел;

РСС - руководители, специалисты, служащие.

4. Порядок обеспечения взрывобезопасности металлолома.

4.1. Требования к персоналу, осуществляющему контроль взрывобезопасности лома.

Проверка лома и отходов черных и цветных металлов на взрывобезопасность (пиротехнический контроль) в ПП должна проводиться под руководством лица, прошедшего специальную подготовку и имеющего соответствующее удостоверение.

Подготовка и аттестация РСС проводится в соответствии с СТП СУПБиОТ 49011-СВ-05-01-2008.

При аттестации названных лиц, а также при утверждении их в должности, необходимо учитывать знание ими требований ПБ 11-546-03, ТОИР-001-96, ГОСТа 2787-75, настоящего положения.

Назначение ответственных лиц для организации работ по обеспечению взрывобезопасности металлолома осуществляется ежегодно распорядительным документом руководителя структурного подразделения.

Технологический рабочий персонал, связанный с заготовкой, погрузкой, разгрузкой, переработкой металлолома (газорезчик,  машинист экскаватора, прессовщик лома и отходов металла, машинист крана, кассир-приёмщик и др.), должен быть проинструктирован на знание требований ТОИР 001-96, ГОСТа 2787-75, настоящего положения. В программе первичного инструктажа на рабочем месте для названного персонала должны быть отражены вопросы обеспечения взрывобезопасности металлолома.

4.2. Виды лома.

4.2.1. По взрывобезопасности лом подразделяется на следующие категории - взрывоопасный и взрывобезопасный.

Взрывоопасный металлолом (взрывоопасные предметы - ВОП) подразделяется на две группы:

- 1 группа - военный лом (предметы, имеющие явные или косвенные признаки не обезвреженных боеприпасов).

- 2 группа - гражданский лом (сосуды всех типов и размеров, емкости, баллоны, огнетушители, бочки и т.п., узлы машин (двигатели, коробки передач и т.п.), агрегаты в не разобранном виде, не разделанные водозапорные задвижки, куски труб с забитыми землей или сплющенными концами, внутренняя полость которых  не просматривается, фрагменты железобетонных конструкций. В зимнее время все полые предметы, забитые снегом и льдом.

4.2.2. Взрывобезопасный лом - лом, который по результатам проверки на взрывобезопасность ответственным лицом признан годным к использованию к дальнейшему переделу и не имеющий в своем составе взрывоопасных предметов.

4.3. Требования, предъявляемые к лому и отходам черных и цветных металлов и сплавов.

4.3.1. Весь поступающий в ПП Общества металлолом подлежит проверке на взрывобезопасность. Поступивший непроверенный металлолом считается взрывоопасным и не может быть допущен к переработке и использованию в качестве сырья в металлургическом производстве.

4.3.2. Непроверенный металлолом должен складироваться отдельно от лома, ранее прошедшего проверку на взрывобезопасность.

4.3.3. Каждая партия металлолома, отправленная поставщиком-отправителем, должна сопровождаться документом, удостоверяющем ее взрывобезопасность (удостоверение по форме приложения А).

4.3.4. Обезвреженные взрывоопасные предметы должны соответствовать следующим требованиям:

4.3.4.1. Сосуды всех типов и размеров (баллоны, банки, канистры и т.п.) должны быть очищены от остатков содержимого, льда и снега, и должны быть доступными для осмотра внутренней поверхности.

4.3.4.2. Горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусах должно быть прорезано второе отверстие; крышки и днища банок и других емкостей должны быть вскрыты.

4.3.4.3. Банки, цистерны и резервуары из-под кислот и горючих веществ должны быть промыты водой или специальными щелочными растворами.

4.3.4.4. Узлы машин (двигатели, коробки передач и т.п.) не должны содержать остатки горючесмазочных материалов, охлаждающей и тормозной жидкостей.

4.3.4.5. Станины, поддоны и другие массивные предметы, ранее подвергшиеся взрывному дроблению, не должны иметь невзорвавшихся зарядов или их остатков.

4.3.5. Ответственность за взрывобезопасность поставляемого лома несет  отправитель,  а  взрывобезопасность  лома,  принятого  в соответствии  с  установленными  требованиями, обеспечивается получателем.

4.4. Особенности процедуры по обеспечению взрывобезопасности лома в ООО «_________________________».

4.4.1. После контрольной проверки поступившего металлолома на взрывобезопасность в весовой книге учета должна быть сделана запись с указанием номера сопроводительного документа (сертификат, накладная), номера удостоверения о взрывобезопасности и наименование цеха или предприятия (организации, физического лица), от которого получен металлолом. После приемки металлолома, в книге учета должна быть указана фамилия лица, ответственного за взрывобезопасность, с его подписью.

4.4.2. Непроверенный металлолом не должен смешиваться с прошедшим проверку.

4.4.3. Все работы, связанные с проверкой металлолома на взрывобезопасность, должны проводиться при уровне искусственной освещенности не менее 200 люкс в производственных помещениях и не менее 30 люкс на открытых площадках.

4.4.4. Металлолом, подлежащий переработке различными способами (газовой и ножничной резке, пакетированием, дроблением и т.п.) должен быть проверен на взрывобезопасность в соответствии с требованиями, указанными в п.4.3.

4.4.5. На участках, где осуществляется контроль металлолома на взрывобезопасность, должны быть предусмотрены места для временного хранения обнаруженных взрывоопасных предметов 2 группы, а также предметов, сомнительных в этом отношении. Указанные места должны быть обозначены аншлагами «Место временного хранения ВОП», место их расположения должно быть доведено до персонала.

4.4.6. Участки контроля взрывоопасных предметов должны быть оборудованы специальными стендами с образцами обезвреженных взрывоопасных предметов военного и гражданского происхождения, плакатами, схемами.

4.4.7. При обнаружении взрывоопасных предметов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ударять по этим предметам, бросать их;

- нагревать или зажигать данные предметы;

- производить какие либо действия с ВОП 1 группы.

4.5. Особенности процедуры по обеспечению взрывобезопасности  военного лома.

4.5.1. Металлолом военного происхождения должен поставляться партиями, не смешанными с прочим гражданским металлоломом.

4.5.2. При обнаружении в металлоломе не обезвреженных боеприпасов необходимо приостановить работы и организовать работы и действовать далее в соответствии с разделом 5 настоящей инструкции.

4.5.3. Военный лом, признанный взрывобезопасным, должен соответствовать следующим требованиям:

- боеприпасы (снаряды, мины, боеголовки, авиабомбы и т.п.) не должны иметь взрывательных устройств, должны быть с открытым очком, вывинченным дном и с пустой камерой; внутренняя поверхность их должна быть очищена от взрывчатых веществ и специальных составов; в шрапнельных стаканах и реактивных минах внутренняя перегородка (диафрагма) должна быть удалена;

- стволы артиллерийского и стрелкового вооружения должны быть с открытыми сквозными каналами или деформированными у конца ствола и казенной части (ствольной коробки) до сложного изгиба;

- магазинные коробки артиллерийского и стрелкового вооружения должны быть открытыми и пустыми или с помятостями (до трещин);

- гильзы не должны иметь средства воспламенения (капсюльных втулок, гальванических и гальваноударных трубок и т.п.) и остатков пороховых зарядов.

4.5.4. Проверка и отгрузка военного лома, указанного в п.4.5.3, производится отдельно от прочего лома. Для проверки лом раскладывается в один слой на специально отведенной площадке или на специальных площадках для осмотра и ликвидации взрывоопасных предметов. Площадка для осмотра должна быть чистой, оборудована смотровой галереей, и иметь освещенность не менее 200 лк.

4.5.5. Все виды военной техники, сдаваемые в металлолом воинскими частями, должны быть списаны в установленном порядке, определяемом Министерством обороны России, разбракованы, разобраны и освобождены от горючих и смазочных веществ, а находящиеся в них боеприпасы и другие  взрывчатые  вещества удалены, жидкость из цилиндров гидравлических, тормозных, противооткатных и других устройств слита.

4.5.6. Для огневой резки военной техники привлекаются квалифицированные резчики сторонней организации (заключается договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ) с обязательным проведением целевого инструктажа данным работникам и записью в журнале регистрации инструктажей.

4.5.7. Переработка военной техники производится согласно утвержденных схем порезки разработанных специализированной организацией, на зачищенных и освобожденных от другого металлолома огнерезательных площадках. Огневая резка проводится только в дневное время после тщательного осмотра каждой подачи (раскладки) ответственным лицом сторонней организации и выдачи им допуска (разрешения) на производство работ по разделке лома газорезчику.

4.5.8. Складирование военного лома производится на специально отведенных  площадках, исключая смешивание военного и гражданского лома.

4.6. Особенности процедуры по обеспечению взрывобезопасности лома в зимний период.

4.6.1. В осенне-зимний период проводятся дополнительные организационно-технические мероприятия по обеспечению взрывобезопасности металлолома. Для этого техническим директором филиала (центра) на каждый зимний период готовится приказ «О мерах обеспечения взрывобезопасности металлолома в осенне-зимний период».

4.6.2. В период с ноября по март проводить ежемесячные внеплановые инструктажи по взрывобезопасности технологическому персоналу ПП (газорезчик, машинист экскаватора, прессовщик лома и отходов металла, машинист крана, кассир-приёмщик) по настоящему положению.

4.6.3. Погрузку заснеженного лома с открытых складов потребителям производить после удаления с поверхности лома снега, льда, примерзшей земли и т.п.

4.6.4. При отгрузке металлолом должен подвергаться сплошному контролю на взрывобезопасность.

4.6.5. Погрузку заснеженного лома с открытых складов в пресс-камеру производить после удаления с поверхности лома снега, льда, примерзшей земли и взрывоопасных предметов.

5. Порядок действия персонала при обнаружении взрывоопасных предметов.

5.1. При обнаружении ВОП 1 группы.

5.1.1. Работник ОП, либо другое лицо, обнаружившее, ВОП обязан:

- прекратить работу, предупредить других находящихся рядом людей и покинуть рабочее место;

- сообщить мастеру ПП, либо лицу, исполняющего его обязанности о месте нахождения предмета, его состоянии в кратчайший срок любым доступным способом;

- занять место в оцеплении, определенное мастером и соблюдать личную безопасность;

- при нахождении в оцеплении не допускать в зону оцепления лиц, не имеющих допуска к производству данного вида работ.

Работникам подразделения ЗАПРЕЩАЕТСЯ обезвреживать и перемещать ВОП с места его обнаружения.

5.1.2. Мастер ОП обязан:

- определить расстояние опасной зоны, границы оцепления в зависимости от вида ВОП;

- удалить весь персонал из опасной зоны;

- сообщить руководителю ПП;

- организовать оцепление из числа работников ПП;

- сообщить руководителю ПП, об опровержении или сомнении во взрывоопасности обнаруженного предмета;

- сообщить дежурному УВД, ГО и ЧС (при подтверждении или сомнении);

- сделать запись в журнале приема-передачи смен о времени нахождения ВОП и о времени остановки работ на участке.

5.1.3. Руководитель ОП обязан:

5.1. Сообщить о подтверждении, опровержении или сомнении во взрывоопасности обнаруженного предмета:

- управляющему директору дивизиона.

- проверить охрану из числа работников подразделения, удостовериться в том, что работы на участке остановлены и персонал находится на безопасном расстоянии;

- по приезду представителей (саперы) УВД, ГО и ЧС проводить их на место обнаружения ВОП, с разрешения сотрудников УВД, ГО и ЧС снять оцепление из числа работников подразделения;

- составить акт обнаружения взрывоопасных предметов;

- после удаления ВОП с участка сделать запись в журнале приема-сдачи смен и сообщить управляющему директору дивизиона о времени возобновления работ на участке.

5.2. Обезвреживание или уничтожение обнаруженных ВОП производят только специалисты УВД, ГО и ЧС.

5.4. При обнаружении ВОП 2 группы.

5.4.1. Технологический персонал, обнаруживший ВОП, обязан:

- отсортировать на места временного хранения ВОП.

5.4.2. Мастер ОП обязан:

- контролировать отсортировку ВОП для дальнейшей переработки;

- разметить ВОП, выложенные на местах временного хранения, для последующей переработки.

6. Ответственность.

Ответственность за выполнение требований настоящего положения несут руководители ОП участвующие в приемке, учете, отправке и переработке металлолома и лица, ответственные за организацию работ по обеспечению взрывобезопасности металлолома в подразделении, указанные в разделе 4.1 настоящего положения.

РАЗРАБОТАЛ

Инженер по ОТ и ТБ                                                     ________________/_________________________/

Приложение А

(обязательное)

Форма удостоверения о взрывобезопасности лома

______________________________________________
(министерство, ведомство)

________________________________________________________
(наименование предприятия-сдатчика)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

о взрывобезопасности лома и отходов

черных металлов/цветных металлов и сплавов

(ненужное зачеркнуть)

"____" ___________________ 20___г.

Получатель лома и отходов ________________________________________________

Наименование лома и отходов ______________________________________________

Масса ______________________________________________________________ тонн

Вагон (автомобиль) №_____________________ накладная № ____________________

Указанные лом и отходы соответствуют требованиям ГОСТ 2787-75, являются взрывобезопасными и могут быть допущены к переработке и использованию в качестве металлической шихты.

Ответственный представитель 
предприятия сдатчика              _____________________    ______________________

(подпись, печать)         	                      (инициалы и фамилия)

Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр с накладной направляется получателю, а второй - остается у отправителя.